固井用聚电解质-疏水缔合复合悬浮稳定剂

赵启阳，尧艳1，严海兵1，张伟1，陈雪雯2*，彭志刚2

（1.川庆钻探井下作业公司，四川成都 610051；

2.西南石油大学 化学化工学院，四川成都 610051）

摘  要：在深层和超深层油气井固井中，受地层高温影响，水泥浆中部分外加剂高温下失效，致使固相颗粒沉降严重，浆体失去稳定性，增加固井过程中的窜流风险。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              通过高分子结构设计，运用正负离子间的强静电作用创新性的合成了一种耐温性能好的聚电解质疏水缔合复合悬浮稳定剂P-AB。通过红外光谱、热重分析、粒径分析及冷冻扫描电镜等结果表明： P-AB可通过静电作用和疏水缔合作用等形成独特的网架结构，有助于悬浮水泥颗粒，中防止水泥浆沉降和自由水分离；1% P-AB水溶液在40℃-150℃下可保持较高的黏度；水泥浆在高温200℃下加入0.5%-1%的P-AB后，水泥石上下段的密度差＜0.02 g/cm3，浆体游离液为0。该项技术有利于提高深井和超深井的固井质量，降低固井风险。

关键词：高温固井；悬浮稳定剂；疏水缔合聚合物；聚电解质复合；水泥浆

中图分类号：TQ314.2        文献标志码：A

Research on Polyelectrolyte Hydrophobic Associated Composite Suspension Stabilizer for Cementing

ZHAO Qiyang1, YAO Yan1, Yan Haibing1,

ZHANG Wei1, CHEN Xuewen2*, PENG Zhigang2

(1. Chuanqing Drilling Downhole Operation Company, Chengdu 610051, China;

2. School of Chemistry and Chemical Engineering, Southwest Petroleum University, Chengdu 610051, China)

Abstract: In the cementing of deep and ultra-deep oil and gas wells, affected by the high temperature of the formation, some additives in the cement slurry fail at high temperature, which leads to the innovative synthesis of a temperature resistance performance through the design of polymer structure and the strong electrostatic interaction between positive and negative ions. Good polyelectrolyte hydrophobic association compound suspension stabilizer P-AB. The results of infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis, particle size analysis and cryo-scanning electron microscopy show that: P-AB can form a unique grid structure through electrostatic interaction and hydrophobic association, which helps to suspend cement particles and prevent cement slurry Settling and separation of free water; 1% P-AB aqueous solution can maintain a higher viscosity at 40℃-150℃; after adding 0.5%-1% of P-AB to the cement slurry at high temperature 200℃, the density of the upper and lower sections of the cement stone The difference is less than 0.02 g/cm3, and the free fluid of the slurry is zero. This technology is conducive to improving the cementing quality of deep and ultra-deep wells and reducing cementing risks.

Key words: high temperature cementing; suspending agent; hydrophobically associating polymer; polyelectrolyte composite; cement slurry

前言

近年来，随着石油开发向深部储层的深入，钻井过程中遇到越来越多的超深、超高温井。地层温度的升高，固井水泥浆由于固相颗粒热运动加剧、外加剂高温热降解失效等作用将导致固相颗粒的沉降、水泥浆产生游离液，导致了水泥浆沉降失稳[1-3]。水泥浆的沉降稳定性是保证水泥浆优良性能的前提，稳定性差将直接影响固井作业的安全性和固井质量[4]。针对高温下水泥浆中固体颗粒的沉降主要可以通过粒径小、比表面积大的超细硅、粘土材料等无机材料增加水泥浆体系高温下的稠度，从而提高水泥浆的悬浮能力。但当其用量增加到一定程度时，会导致浆液的初始稠度过大，水泥浆体系的配伍性差且影响施工性能[5-6]。合成高分子材料在油井水泥外加剂中发展迅速，其性能稳定且易于控制，可根据产品所需性能进行合理的分子结构设计，研制一种耐温性能良好的水泥浆聚合物悬浮稳定剂。

在常规聚合物基础上引入强疏水性的单体，是疏水缔合聚合物的常见设计方法，众多学者[7-10]也对高分子合成以及流变性能开展研究：研究发现，可通过改善分子链的结构，如在分子链中引入一定的疏水基团，在水溶液中使聚合物分子链产生分子内或分子间的聚集缔合，增加分子在高温下运动的阻力；可以通过选择耐高温单体来提高聚合物分子的热稳定性。同时，高分子之间可通过特殊次级相互作用形成的复合体系[11]，降低组分聚合物分子链的自由度，增大高分子的流体力学半径，获得高黏度溶液，比单一组分聚合物具有更加优异的性能[12]。笔者采用优选阴离子单体、阳离子单体、环状刚性单体及长链疏水单体，合成出两种聚合物：阳离子共聚物（AM/DMAAC-18/NVP）和阴离子共聚物（AMPS/AM//NVP），并将两种聚合物进行复合，通过正负离子间的强静电作用得到一种聚电解质疏水缔合复合物悬浮稳定剂P-AB。其次，通过调节聚合物分子链上可以产生次级相互作用的基团含量及两种聚合物的复合比例，致使聚合物分子形成更致密的交联网状结构，有效悬浮水泥颗粒，并能在高温200℃下能保持其分子结构不变，具有良好的增點效果和耐温效果，从而有效解决水泥浆高温下的沉降失稳问题，确保高温深井固井安全和质量。

# 1实验部分

## 1.1 材料和仪器

WQF 520型红外光谱仪（KBr压片）； DSC823 TGA/SDTA85/e型热分析仪；Quanta 250 FEG型环境扫描电子显微镜；CARY Eclipes型荧光光谱仪；Zetasize  NS型电位粒径测试仪 ；HAAKE MARS型高温流变仪；XGRL-4A型高温滚子加热炉；OWC-2000D 瓦楞搅拌器；DFC-0712B型高温高压稠化仪； IKA-WERKE反应釜；NYL-300型压力试验机；Φ2cm×20cm型黄铜圆筒模具。

试验药品采用2-丙烯酰胺基- 甲基丙磺酸（AMPS）、丙烯酰胺（AM）、N-乙烯基吡咯烷酮（NVP）、N-N二甲基十八烷基烯丙基氯化铵（DMAAC-18）为化学纯，过硫酸铵、亚硫酸氢钠、氢氧化钠和丙酮均为分析纯，均采购于成都市科龙试剂化工试剂厂；G级油井水泥采购于嘉华特种水泥股份有限公司；降失水剂G80和缓凝剂H42，由川庆公司提供。实验用水为蒸馏水。

## 1.2合成与表征

1.2.1 合成

（1）阴离子共聚物PA的制备：在搅拌和冰浴条件下，将一定量的去离子水加入反应烧瓶中，先按摩尔比5：3：2分别加入AMPS 、AM和NVP，加入预配的35%NaOH溶液调节pH为7-8，通入氮气30 min除去溶液中的溶解氧，快速转移至水浴锅中，加入单体总量为18%，引发剂过硫酸钾0.5%，于65 ℃反应10 h得透明淡黄色黏稠液体。聚合反应路线如图1。

（2）阳离子共聚物PB的制备：将 AM、DMAAC-18、NVP三种单体按摩尔比8：1：5称量后，依次溶于去离子水中，。反应温度升高至40 ℃时，加入单体总量为20%，引发剂1%（按质量比，过硫酸钾：亚硫酸氢钠=1：1），随后升温至60 ℃，反应24h。得到的透明黏稠液体，聚合反应路线图如图1。

图1  阴阳离子共聚物的反应路线

（3）聚电解质疏水缔合复合物P-AB：将阴离子共聚物PA和阳离子共聚物PB按照质量比PA:PB=1.5：1的比例混合均匀。用无水乙醇充分沉淀，反复沉淀3次，烘干后碾碎，得到白色颗粒状聚合物即目标产物P-AB。

1.2.2 表征

（1）聚合物的分子结构红外光谱表征

采用WQF520型红外光谱仪对聚合物悬浮剂化学结构进行表征。采用KBr压片法进行制样，波数的范围为460～4400cm-1，扫描次数为32，分辨率为4 cm-1。

（2）聚合物的热重分析

采用DSC823 TGA/SDTA85/e型热分析仪对聚合物热稳定性进行测试。测试条件为氮气氛围，温度范围为40～1000℃，加热速率为10℃/min。

（3）聚合物水溶液的流变性能

采用HAAKE MARS型高温流变仪，对聚合物悬浮剂溶液的高温流变性能进行评价，实验条件如下：剪切速率为430s-1，温度区间为20-180℃， 升温速度为5℃/min。

（4）聚合物水溶液分子形貌

即聚合物水溶液微观结构分析。采用Quanta 250 FEG型环境扫描电子显微镜探究聚合物在水溶液中的形态。

（5）粒径分析

采用BI-MWA型的纳米粒度仪，测定变温条件下，聚合物的粒径变化，从微观角度证明热缔合聚合物结构的形成。

## 1.3性能测试

（1）水泥浆制备

水泥浆的制备及养护按参照 GB/T 19139-2012《油井水泥实验方法》第 5 部分中水泥浆制备方法进行。基础水泥浆体系配方如下：嘉华G级水泥+40%硅粉+3%微硅+5%降失水剂G80+3%缓凝剂H42+0~1%悬浮剂P-AB，水灰比0.44，密度1.88g/cm3。

（2）水泥浆沉降稳定性测试

将配制好的水泥浆置于滚子加热炉中，设于200℃下热滚20 min，将水泥浆置于标准圆筒模具中，密封后放入200℃/10 MPa高温养护釜中养护1 d直至浆体凝固。取出后将水泥石均匀切割成上、中、下三段，根据GB/T 19139-2012《油井水泥实验方法》第 15 部分水泥浆体稳定性测定其密度。

（3）水泥浆Zeta电位分析

采用Zetasize  NS型电位粒径测试仪测定水泥浆体系的Zeta电位，实验中主要考察共聚物不同加量（0%、0.25%、0.5%、0.75%、1.0%、1.25%、1.5%、2.0%、3.0%）条件下水泥浆体系的Zeta电位值，确定聚合物与水泥颗粒的作用方式。

# 2结果与讨论

## 2.1聚合物表征分析

（1）聚合物的分子结构红外光谱表征

图2  PA和PB的IR谱图

由图2可知，3438cm-1和1668cm-1处分别是AM中酰胺基中N-H和C=O的伸缩振动峰；1188cm-1;1040cm-1;635cm-1处分别为AMPS中的磺酸基中S=O;S-O和C-S的伸缩振动峰[13]；1549cm-1处是NVP中 N-H的变形振动峰；3150cm-1和2779cm-1处为甲基和亚甲基的特征峰，3162cm-1处为季铵盐-N+(CH3)2-R形式的特征峰[14]，可以证明N-N二甲基十八烷基烯丙基氯化铵(DMAAC-18)在聚合物中的存在；同时880-990cm-1和3075-3090cm-1区间未出现C=C的伸缩振动峰[15]。以上结果说明了聚合物PA和PB与预期产物一致。

（2）聚合物的热重分析

对聚合物P-AB进行热稳定性分析测试，由图3可知，从开始升温至聚合物分解的温度范围内悬浮剂P-AB的热分解主要分为3个阶段：第１失重区根据热重曲线显示，72.3~144.3℃的质量损失为12.21%，该阶段出现质量损失的原因是温度升高后分子链中的自由水和结合水受热挥发产生了质量损失，说明聚合物在该温度段相对稳定。第2失重区的热重曲线显示，334.5~387.2℃的质量损失为33.01%，说明该温度段聚合物分子侧链大量分解。第3失重区于453.9-628.4℃区间样品的质量损失为29.32%，可以看出样品在这段区间内聚合物主链才开始大量热分解。综上结果分析说明合成的聚合物悬浮剂P-AB具有优异的热稳定性。

图3 P-AB 的TG曲线

（3）聚合物水溶液的流变性能

考虑到P-AB将用于水泥浆的水基环境中，且用于高温下水泥浆浆体的稳定性控制，首先考察了复合聚合物P-AB水溶液的耐温性能。采用HAAKE MARS型高温流变仪，在低剪切速率（15.50s-1）下，从宏观角度对1%聚合物溶液的表观黏度随温度的变化进行了测试，测试结果图4所示。

从图4可以看出，随初期的温度提升（25-80℃），溶液黏度增加，具有一定的“温增黏”性能。随后随温度升高，溶液黏度开始降低，但150℃下黏度依然可以维持在908mPa·s，说明聚合物P-AB具有良好的耐高温性能。分析认为，这种黏温现象在于温度对分子缔合行为的影响。初期的温度提升（25-80℃）使得溶液的溶剂化作用增强，聚合物分子链充分延伸并行成更致密的空间结构，因此聚合物溶液黏度有一定的提升。由于高分子聚合物溶液的流变性能符合非牛顿流体中的假塑性流体[16]，当温度逐渐升高至100-150℃时，高温下分子链之间缔合交联逐渐被破坏，流动阻力减小，且分子链沿着剪切方向伸展取向，液体流层之间传递的动量大大降低，表现为黏度减小的现象；同时温度过高会在一定程度上破环聚合分子间的范德华力，空间网状结构部分破裂，聚合物溶液黏度降低。但其黏度降低幅度较小，说明聚合物依然能保持较良好的交联缔合结构。

图4 P-AB水溶液黏温性能

## 2.2性能评价

（1）水泥浆高温沉降稳定性分析

本试验的目的是测定水泥浆的静态(静止)稳定性.当水泥浆发生沉降时，水泥浆中的固相颗粒会向下运移聚集，而上层的含水量增加， 最终导致环空中的水泥柱上层与下层的密度和强度不均一。 因此，通过比在水泥浆中加入不同量的悬浮剂，测试其上、中、下段的密度，来直接确定水泥浆的沉降稳定性。

表1  悬浮剂对水泥石上下密度差的影响

| 配方 | 水泥石上部密度/g(cm-3 | 水泥石中部密度/g(cm-3 | 水泥石下部密度/g(cm-3 | 上下密度差 Δρ | 游离液/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础配方 | 1.8040 | 1.8782 | 2.0124 | 0.2084 | 0.8 |
| 基础配方+0.2%P-AB | 1.8663 | 1.8681 | 1.9098 | 0.0435 | 0 |
| 基础配方+0.5%P-AB | 1.8778 | 1.8853 | 1.8863 | 0.0085 | 0 |
| 基础配方+1%P-AB | 1.8783 | 1.8785 | 1.8892 | 0.0109 | 0 |

由表1的结果可知，高温硅粉水泥浆体系在高温200℃养护 1 d 后，浆体极不稳定，发生了明显的沉降失稳，上下段密度差高达 0.43 g/cm3，水泥浆产生游离液1.2mL，同时直观显示浆体底部也出现了较多的沉降颗粒。而分别加入0.5%-1%的聚合物悬浮剂后，水泥石上下段的密度差＜0.02 g/cm3，即密度变化量减小至1%以下，游离液为0。实验表明在高温养护条件下聚合物悬浮剂P-AB可缓解水泥浆体系的沉降失稳问题，使水泥石的上下密度更加均匀。

（2）水泥浆zeta电位分析

由于聚合物分子链上存在极性基团，因此，通常认为离子型聚合物可以吸附在水泥颗粒表面。复合聚合物在 G 级油井水泥颗粒表面的吸附性能可通过 Zeta 电位来表征。图5为复合聚合物P-AB加量对水泥浆 Zeta 电位的影响，可知，水泥浆zeta 电位随聚合物P-AB加量增加而逐渐降低，当其加量大于 1%时，浆体 Zeta 电位基本保持不变，表明聚合物P-AB的加入量在1%时即可在油井水泥颗粒表面达到饱和吸附量。基于静电斥力双电层理论（DLVO 理论）[17]，可以认为P-AB加入到油井水泥浆体系中，在水泥颗粒表面形成吸附层，以其高分子交联缔合结构填充满水泥颗粒间的空隙及水泥颗粒水化形成的孔洞，进而使水泥浆体系的结构变得致密，从而防止浆体发生沉降。

图5聚合物P-AB加量对水泥浆zeta电位的影响

## 2.3悬浮稳定机理分析

（1）聚合物水溶液分子形貌

将浓度为1%的聚合物P-AB水溶液用胶头滴管滴加到干净的样品槽中，转移到用液氮冷冻的-110 ℃左右的真空干燥机中，冷冻干燥10 h后，取出喷金，在高真空模式下进行聚合物表面形貌观察。

图6  PA、PB、P-AB水溶液的SEM图

由图6可知，（a）、（b）、（c）分别为PA、PB和疏水缔合复合物P-AB在水溶液中的形貌图。复配前和复配后的两种聚合物溶液微观结构有很大的差异。PA和PB为链状结构，其结构分布较杂乱，无规律性，并具有一些块状结构。而在图6（c）聚合物悬浮剂P-AB在水溶液中各个分子链可通过疏水缔合相互作用和两条链段的阳离子和阴离子之间相互作用，产生交联缔合，重叠、缠结形成均匀致密的不规则空间网架形态[18]。这样的结构有助于更好地悬浮水泥浆中的颗粒，减缓水泥浆颗粒的沉降。同时，聚合物悬浮剂P-AB分子中含有大量的水性化基团在水溶液中水化成膜[19]，使聚合物溶液具有较高的黏性，在一定程度上也增加了固相颗粒沉降的阻力。

（2）高分子水力学半径分析

为了从微观角度对聚合物PA、PB和的P-AB的缔合情况进行详细说明，采用动态光散射原理，对聚合物的水力学半径随温度变化进行测试。将不同质量浓度和含量的聚合物溶液采用孔隙为 400 nm的微孔滤膜进行过滤。测定不同缔合情况的聚合物粒径变化趋势。

由图7可知，分布强度最大处所对应的值，视为此温度下聚合物的平均粒径。复合聚合物P-AB溶液黏度在1%的浓度下平均粒径较大（1092 nm），且分布较宽（PDI =1.08），而比单一的阳离子聚合物PA或阴离子聚合物PB平均粒径小（526.4  nm），分布窄（PDI=0.47），且聚合物的水力学半径是随浓度的升高不断增长的。这主要考虑到聚合物分子中的强静电作用和疏水缔合作用：浓度更高时的复合聚合物分子链上同时含有阳离子基团和阴离子基团之间的静电作用使分子链趋向于收缩形成网络状，从而提高溶液粘度；同时由于聚合物的疏水基团的疏水作用而发生聚集，当聚合物浓度高于某一临界浓度后，大分子链形成以分子间缔合为主的超分子结构—动态物理交联网络，流体力学体积增加，从而导致了聚合物表观黏度的显著增大[20]。这一测试结果从微观角度证明了聚合物P-AB的缔合行为。

图7 PA、PB、P-AB水溶液的粒径分布图

# 3结论

本文制备了一种由阴离子共聚物（AMPS/AM/ NVP）和阳离子共聚物（DMAAC-18/AM/ NVP）复合的聚电解质-疏水缔合聚合物悬浮稳定剂P-AB。P-AB热稳定性好，334.5℃不会发生热分解，其水溶液具有良好的耐温特性，在高温150℃以上仍能通过次级作用能保持其稳定的交联缔合分子结构，能对水泥颗粒起良好的悬浮作用。P-AB对水泥浆高温下的稳定性具有良好的保持作用，200℃加量0.5%-1%下，可控制水泥石上下段密度差＜0.02 g/cm3，游离液为0。zeta电位分析证实，加入P-AB后，zeta电位增加，浆体分散稳定性提高。对P-AB进行了悬浮稳定机理分析，分析认为P-AB主要通过水化作用增大水泥颗粒材料沉降的阻力、以及其通过静电吸附、高温下疏水缔合作用加强等形成致密的交联网架结构，确保了水泥在高温下的稳定性。

# 参考文献

[1] 张功成, 屈红军, 张凤廉, 等. 全球深水油气重大新发现及启示[J].石油学报,2019,40(01):1-34+55.

[2] Constantin Tiemeyer, Johann Plank. Synthesis, characterization, and working mechanism of a synthetic high temperature (200°C) fluid loss polymer for oil well cementing containing allyloxy‐2‐hydroxy propane sulfonic (AHPS) acid monomer[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2013, 128(1). 1

[3] 于永金, 丁志伟, 张弛, 等. 抗循环温度210℃超高温固井水泥浆[J]. 钻井液与完井液, 2019, 36(03): 349-354.

[4] 刘景丽, 彭松, 何武, 等. 一种油井水泥石高温稳定剂[J]. 钻井液与完井液, 2020, 37(03): 367-370.

[5] 王涛, 申峰, 马振锋, 等. 一种评价水泥浆沉降稳定性的新方法——微压力波动测试水泥浆滤失-沉降耦合作用[J]. 天然气工业, 2019, 39(08): 96-103.

[6] 陈新. 热增黏聚合物合成及对水泥浆沉降稳定性的影响研究[D]. 东营: 中国石油大学(华东), 2018: 4-8.

[7] 陈俊华. 不同分子结构疏水缔合聚合物复配体系性能评价与机理研究[D]. 成都: 西南石油大学, 2015: 10-12.

[8] 韩亮, 唐欣, 杨远光, 等. 新型两性离子固井降失水剂的合成与性能评价[J]. 钻井液与完井液, 2018, 35(02): 85-91.

[9] 闫树鹏, 张冲, 吕华. 两性离子聚合物的研究进展[J]. 功能高分子学报, 2020, 33(01): 1-14.

[10] FENG Q, CHEN X W, PENG Z G, et al. Synthesis and properties of temperature-tolerance resistant hydrophobically associating polymer suspension agent using response surface method [J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2021, 627, Article 127117.

[11] 徐昆, 谭颖, 张文德, 等. 抗温耐盐型水溶性高分子在钻完井领域应用的研究进展[J]. 石油化工, 2014, 43(11): 1233-1239.

[12] 张艳荣. 水泥-化学外加剂-水分散体系早期微结构与流变性[D]. 北京: 清华大学, 2014: 18-22.

[13] FENG Q, YANG X, PENG Z G, et al. Preparation and performance evaluation of hydrophobically associating polymer anti‐water channeling agent for oil well cement[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2021, 138(24).

[14] 陈腾飞, 程芳, 程晓亮, 等. 天然高分子植物胶絮凝剂的合成及应用研究[J]. 油田化学, 2019, 36(04): 610-614+635.

[15] 彭志刚, 张健, 冯茜, 等. 环境响应型聚合物对水泥石抗CO2腐蚀性能的影响[J]. 石油学报, 2018, 39(06): 703-711.

[16] Fahd S A, Mysara E M, Mohammed A A. Apparent and plastic viscosities prediction of water-based drilling fluid using response surface methodology[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2021, 616, Article 126278.

[17] 夏修建. 高温深井固井用聚合物/纳米SiO2复合添加剂的研究[D]. 天津: 天津大学, 2017: 130-135.

[18] 夏修建, 于永金, 靳建洲, 等. 耐高温抗盐固井降失水剂的制备及性能研究[J]. 钻井液与完井液, 2019, 36(05): 610-616.

[19] 谷琳. 阳离子型疏水缔合聚合物的合成与性能研究[D]. 济南: 山东大学, 2017: 73-76.

[20] PENG Z G, ZHOU Z Y, FENG Q, et al. Synthesis and performance application of self-crosslinking water-borne epoxy resin for cementing [J]. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2021, 138(40), Article 51351.

# Footnotes

基金项目：固井用高温悬浮稳定剂研发（CQXN-2020-06）

作者简介：赵启阳（1987-），男，汉族，硕士，主要从事固井工作液及外加剂技术研究工作。Tel. 028-86019043，E-mail: zhaoqy_jx@cnpc.com.cn

通讯联系人：陈雪雯，硕士，主要从事油田化学相关研究，Tel. 13676047940，E-mail：xuewen__chen@163.com。